ĐỀ THI HỌC KỲ - LẦN 2

MÔN: ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÁY TÍNH

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Họ và tên:................................................................. MSSV: ...........................................

| Mã đề thi | Cán bộ chấm thi 1 | Cán bộ chấm thi 2 | Số Phách |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 |  |  | Do phòng KT-ĐBCLGD quy định |

Hướng dẫn làm bài:

1. Đọc kỹ câu hỏi và các đáp án cho sẵn ở đề thi, chọn đáp án đúng nhất và đánh dấu bằng cách tô đen  (() vào một trong những đáp án A, B, C, D ở phần trả lời.

2. Nếu muốn thay đổi câu trả lời thì gạch chéo vào đáp  án  đã chọn (() và chọn lại đáp án mới ở bảng trả lời. Nếu muốn chọn lại đáp án đó thì tô đen hết ô vuông

Phần trả lời:

| Câu | A | B | C | D |  | Câu | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |

A.PHẦN LÝ THUYẾT:

### Phát biểu sai về truyền dữ liệu song song (Parallel)

#### Tất cả các bit dữ liệu được truyền đồng thời trên các đường truyền riêng biệt

#### Được sử dụng cho truyền thông với khoảng cách xa

#### Tốc độ truyền nhanh

#### Truyền dữ liệu tốn kém vì yêu cầu n dòng truyền n bit cùng một lúc.

### Tại một thời điểm cổng USB có thể truyền bao nhiêu bit(s)

#### 2 bit

#### 1 bit

#### 8 bit

#### 16 bit

### Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số là:

#### DAC

#### PWM

#### ADC

#### I2C

### Resolution là gì

#### Độ phân giải

#### Điện áp tham chiếu

#### Tốc độ chuyển đổi

#### Thời gian lấy mẫu

### Tín hiệu ra của bộ chuyện đổi ADC

#### Tín hiệu liên tục

#### Tín hiệu số

#### Sóng sin

#### Xung vuông

### Chọn phát biểu đúng nhất về độ tuyến tính trong bộ DAC

#### Tăng tín hiệu số đầu vào sẽ tỉ lệ với sự tăng tín hiệu tương tự ở đầu ra.

#### Tăng tín hiệu số đầu vào sẽ tỉ lệ với sự giảm tín hiệu tương tự ở đầu ra.

#### Giảm tín hiệu số đầu vào sẽ tỉ lệ với sự tăng tín hiệu tương tự ở đầu ra.

#### Tăng tín hiệu số đầu vào sẽ tăng tín hiệu tương tự ở đầu ra.

### Một bộ ADC 12 bit thì có bao nhiêu giá trị?

#### 12

#### 4095

#### 4096

#### 11

### Khi nối dây có màu hồng trong Block Diagram thì cho biết kiểu dữ liệu dạng gì:

#### Boolean

#### String

#### DBL Numberic

#### Numeric

### Chân interation (i) ký hiệu  trong vòng lặp For loop có chức năng gì

#### Số vòng lặp cần lặp lại

#### Bộ đếm số lần lặp lại hiện tại

#### Truy cập lịch sử giá trị của một tín hiệu nào đó

#### Tất cả đều sai

### Đây là cấu trúc lệnh gì ?

#### For loop.

#### Flat sequence.

#### Case structure.

#### While loop.

### Đây là cấu trúc lệnh gì ?

#### For loop.

#### Flat sequence.

#### Formula Node.

#### While loop.

### Lệnh sau là lệnh gì ?

#### Làm tròn đến số nguyên gần nhất về phía cộng vô cùng

#### Làm tròn tới 1 số lẻ gần nhất.

#### Làm tròn tới số nguyên gần nhất.

#### Làm tròn đến số nguyên gần nhất về phía trừ vô cùng.

### Chọn phát biểu đúng cho hàm sau:

#### Chân VISA resource name là tên của thiết bị.

#### Chân VISA resource name để chọn tên cổng giao tiếp.

#### Tốc độ baud rate không thể thay đổi

#### Khi sử dụng hàm có thể bỏ trống chân VISA

### Cho hàm sau. Dữ liệu đọc về ở chân nào?

#### VISA resource name.

#### Byte count.

#### VISA resource name out.

#### Read buffer

### Hệ thống có exl lớn làm thế nào để giảm nhỏ exl, chọn đáp án đúng nhất:

#### Tăng Kp hoặc tăng Kd

#### Tăng Kp hoặc tăng Ki

#### Giảm Kp Hoặc giảm Kd

#### Giảm Kp Hoặc giảm Ki

### Đâu là công thức PID đúng:

### Mối liên hệ giữa Kd và Td là:

#### Đáp án khác

### Để lập trình khâu I trên vi điều khiển, labview sử dụng Formula Node,…. ta dùng (với Ts là thời gian lấy mẫu, Ipart là giá trị khâu tích phân trước đó, e = SV-PV)

#### I=Ipart+Ki*e*Ts

#### I=Ipart+Ki*e/Ts

#### I=(Ipart+Ki*e)*Ts

#### I=(Ipart+Ki*e)/Ts

### Hiện tượng Windup là gì

#### Là hiện tượng xảy ra khi khâu I tích sai số vô ích quá lớn trong quá trình quá độ dẫn đến là tăng thời gian xác lập của hệ thống

#### Là hiện tượng xảy ra khi khâu P tích sai số vô ích quá lớn trong quá trình quá độ dẫn đến là tăng thời gian xác lập của hệ thống

#### Là hiện tượng xảy ra khi khâu D tích sai số vô ích quá lớn trong quá trình quá độ dẫn đến là tăng thời gian xác lập của hệ thống

#### Là hiện tượng xảy ra khi khâu I tích sai số có ích quá lớn trong quá trình quá độ dẫn đến là tăng thời gian xác lập của hệ thống

### Cách nào sau đây dùng để chống hiện tượng Windup khi sử dụng bộ điều khiển PID

#### (1) và (2) đều đúng

#### Chỉ tích khâu I khi “gần” đạt sai số xác lập

#### Giới hạn ngõ ra khâu I

#### Tất cả đều sai

B. PHẦN BÀI TẬP:

### Cho đoạn chương trình sau. Khi A = 111, KQ = ?

#### 10

#### 10.5

#### 11

#### 11.5

### Cho đoạn chương trình sau. Khi X = 7.3 thì Y = ?

#### 0.91

#### 1.1

#### -1.1

#### -0.91

### Cho đoạn chương trình sau. Chọn đáp án đúng?

#### LED D1 tắt khi gạt SWITCH xuống

#### LED D1 tắt khi gạt SWITCH lên

#### Câu A và B đều sai

#### Câu A và B đều đúng

### Cho đoạn chương trình sau. STR1 = “NewYear”, Offset = 3, Length = 2 thì STR2 = ?

#### “ear”

#### “New”

#### “wY”

#### “Ye”

### Cho đoạn chương trình sau. Cho A = 4.24, B = 8. Sau khi chạy xong chương trình, KQ = ?

#### 4

#### 11

#### 10

#### 7

### Cho đoạn chương trình sau. Khi A = 5, B = 3, C = 15, KQ2 = ?

#### 13

#### 5

#### 8

#### Kết quả khác

### Cho đoạn chương trình sau. S1 = “157”, S2 = “463”, S3 = “85”. Khi gạt SW lên thì KQ5 là:

#### 157463

#### 15785

#### 463157

#### 46385

### Cho đoạn chương trình sau. Cho A = 6.45, B = 4, C = 3. Sau khi chạy xong chương trình ta kết quả cuối cùng là:

#### Ket Qua = 8 và LED tắt.

#### Ket Qua = 8 và LED sáng.

#### Ket Qua = 6.7 và LED tắt.

#### Ket Qua = 6.7 và LED sáng.

### Cho đoạn chương trình sau chọn đáp án đúng. Cho A = 8, B = 5, C = 6. Sau khi chạy xong chương trình ta kết quả cuối cùng là:

#### Q = 6, Led 2 tắt

#### Q = 3, Led 2 tắt

#### Q = 6, Led 2 sáng

#### Q = 3, Led 2 sáng

### Cho đoạn chương trình sau. Cho A = 2, B = 7, C = 4, D = 5. Sau khi chạy xong chương trình, KQ2 và KQ3 = ?

#### KQ2 = -16, KQ3 = -16

#### KQ2 = 0, KQ3 = 0

#### KQ2 = -16, KQ3 = 0

#### KQ2 = 0, KQ3 = -16

### Cho Array như hình, X = 7. element=?

#### 3

#### 5

#### 2

#### 6

### Cho đoạn chương trình sau. Cho X = 30. Sau khi chạy xong chương trình, S = ?

#### 189225

#### 246016

#### 216225

#### Đáp án khác

### Cho đoạn chương trình sau. Khi SW2 = 0, SW3 = 0, SW4 = 1. Chọn phát biểu đúng:

#### LED 2 tắt, LED 3 sáng.

#### LED 2 tắt, LED 3 tắt.

#### LED 2 sáng, LED 3 sáng.

#### LED 2 sáng, LED 3 tắt.

### Cho đoạn chương trình sau. Khi X 2 = 82. S 2 = ?

#### S 2 = 0.999855

#### S 2 = 0.999858

#### S 2 = 0.999851

#### S 2 = 0.999848

### Cho chương trình truyền dữ liệu như hình. Khi A = “67”, B = “45”. Chuỗi truyền đi có giá trị là:

#### “6745”

#### “4567”

#### “4657”

#### “6475”

### Cho chương trình truyền dữ liệu như hình. Khi A = “76454”, Offset = 4. Chuỗi truyền đi có giá trị là

#### “76454”

#### “6”

#### “4”

#### “5”

Cho chương trình truyền dữ liệu như hình. Khi A = 342.53. Chuỗi truyền đi có giá trị là:

#### “342”

#### “343”

#### “342.53”

#### Kết quả khác

### Cho chương trình nhận dữ liệu như hình. Khi chuỗi gửi lên từ vi điều khiển là “Arabica”, Substring = Busta, Offset = 3. KQ1 và KQ2 bằng bao nhiêu ?

#### KQ1=“AraBusta”, KQ2 = “bica”

#### KQ1=“Arabica”, KQ2 = “Busta”

#### KQ1=“Busbica”, KQ2 = “Ara”

#### Kết quả khác

### Cho chương trình nhận dữ liệu như hình. Khi chuỗi gửi lên từ vi điều khiển là “27.648”, Offset = 4. KQ1 và KQ2 bằng bao nhiêu ?

#### KQ1 = “2”, KQ2 = “764”.

#### KQ1 = “7”, KQ2 = “.64”.

#### KQ1 = “4”, KQ2 = “8”.

#### KQ1 = “6”, KQ2 = “48”.

### Cho chương trình truyền dữ liệu như hình. Khi A2 = “8736563”, A3 = “3”, A4 = “4”. Chuỗi truyền đi có giá trị là:

#### KQ3 = “8736563”

#### KQ3 = “8736564”

#### KQ3 = “8746564”

#### KQ3 = “8746563”

ĐỀ THI HỌC KỲ - LẦN 2

MÔN: ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÁY TÍNH

PHẦN TỰ LUẬN

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Họ và tên:................................................................. MSSV: ...........................................

(Chú ý: Sinh viên trình bày rõ logic, biểu thức liên hệ mới được tính điểm)

Câu 1: Cho một máy tính của một trạm cân phương tiện giao thông, hiển thị khối lượng của phương tiện được cân lên màn hình, máy tính kết nối với một card do lường và điều khiển có 4 kênh analog input giao tiếp truyền dữ liệu lên máy tính, độ phân giải 16 bit, tham chiếu dạng điện áp là 10 [VDC]. Một cảm biến trọng lượng (Loadcell – 0782 METTLER TOLEDO) kết nối với card đo lường và điều khiển, cảm biến này có tầm cân tối đa là 20000 [Kg] với độ nhạy là 2 [mV]/[V], cảm biến này sử dụng điện áp cung cấp là 10 [VDC], ngõ ra của cảm biến nối vào một mạch khuyếch đại tín hiệu có hệ số khuếch đại K trước khi kết nối vào card đo lường trên.

a- Em hãy tìm hệ số khuếch đại K để phép đo khối lượng có độ chính xác cao nhất? 	(1.25 đ)

b- Khi khối lương phương tiện là 12345 [kg] thì tín hiệu điện áp trả về card giao tiếp, và giá trị bộ ADC là bao nhiêu? 									(0.5đ)

c- Khi bộ ADC có giá trị là 30000 thì điện áp đọc về card do lường và khối lượng phương tiện là bao nhiêu? 											(0.5đ)

d- Khi điện áp đọc về card do lường là 7.5 [VDC] thì khối lượng phương tiện và giá trị ADC là bao nhiêu? 											(0.5đ)

Câu 2: Cho một máy tính của một trạm giám sát tốc độ động cơ, kết nối với một card do lường và điều khiển có 1 kênh analog output, độ phân giải 12 bit, tham chiếu dạng dòng điện Iref = [0    20] [mA] Card này điều khiển một động cơ không đồng bộ 3 pha v = [0 1460][rpm] thông qua một biến tần làm thay đổi tần số f = [0 50][Hz] tương ứng với dòng điện điều khiển từ card là Ictr = [4    20] [mA]

a- Để động cơ chạy ở  v = 1060 [rpm]  thì dòng điều khiển và giá trị bộ DAC và tần số phải có giá   trị tương ứng là bao nhiêu? 								(0.75đ)

b- Khi bộ DAC có giá trị là 2022 thì tần số của biến tần, tốc độ của động cơ và dòng điều khiển có giá trị tương ứng là bao nhiêu? 								(0.75đ)

c- Khi xuất dòng điều khiển là 10 [mA] thì bộ DAC, tần số của biến tần và tốc độ của động cơ phải có giá trị là bao nhiêu? 									(0.75đ)

~ Chúc các bạn làm thật tốt ~

Bộ Môn Tự Động Hoá 			Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2022

GV ra đề

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 2

MÔN: ĐL-ĐKMT

PHẦN TRẮC NGHIỆM

| 1 | B | 11 | C | 21 | A | 31 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B | 12 | D | 22 | D | 32 | C |
| 3 | C | 13 | B | 23 | C | 33 | D |
| 4 | A | 14 | D | 24 | D | 34 | A |
| 5 | B | 15 | B | 25 | C | 35 | A |
| 6 | A | 16 | A | 26 | A | 36 | C |
| 7 | C | 17 | A | 27 | B | 37 | B |
| 8 | B | 18 | A | 28 | B | 38 | A |
| 9 | B | 19 | A | 29 | A | 39 | D |
| 10 | B | 20 | A | 30 | C | 40 | D |

PHẦN TỰ LUẬN

| Câu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1a | Để phép đo khối lượng có độ chính xác cao nhất trên toàn tầm đo thì dãy tín hiệu mà card giao tiếp nhận vào phải cùng tầm với dãy Vref mặc định của card giao tiếp là [0 10] [VDC] | 1.25 đ |
| 1b | Với m = 12345 [Kg] | 0.25 đ 0.25 đ |
| 1c | Với ADC = 30000 | 0.25 đ 0.25 đ |
| 1d | Với | 0.25 đ 0.25 đ |
| 2a | Với v = 1060 [rpm] 3198 | 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ |
| 2b | Với DAC= 2022 | 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ |
| 2c | Với | 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ |

# Text boxes

Số câu trả lời đúng:……/.…..

Điểm kết luận:

Bằng số		Bằng chữ

Số câu trả lời đúng: